ADQUISICIÓN:

“UN CAMION  NUEVO (0 KM), CABINA  SIMPLE,  DIESEL,  COLOR BLANCO, CON  AIRE  ACONDICIONADO, DESTINADO  PARA  MONTAR  SOBRE  EL MISMO UN COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  BICUPIRO  MODELO RCP IV”

ART. 1º - OBJETO: El utilitario solicitado será nuevo (0km), de última generación, año 2020, de industria nacional o importado, en ambos casos deberá demostrar su presencia en el país por un periodo no menor a 5 (cinco) años, entregándose completa y lista para funcionar debiendo ajustarse a las siguientes características técnicas:

- MOTOR:

- Diésel, 4 tiempos.

- Cilindrada: no inferior a 4800 cm3.

- Sistema de inyección directa electrónica tipo common rail.

- Potencia no inferior a 200 CV/2000 RPM.

- Nivel de emisiones: mínimamente norma Euro V.

- TRANSMISION:

  - Automatizada.

  - Numero de marchas mínimo (5 + 1).

- FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION:

  - Sistema neumático a tambor ABS.

  - Estacionamiento y emergencia a resorte.

- Dirección tipo hidraulica.

- Suspensión delantera con sistema a ballestas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.

- Suspensión trasera con paquete de elásticos semi-elípticos/ballestas parabólicas.

- DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

- Largo total: no inferior a 8.600 mm.

- Ancho: no inferior a 2.400 mm.

- Voladizo delantero: no inferior a 1.350 mm.

- Voladizo trasero: no inferior a 2.300 mm.

- Altura total sin carga: no inferior a 2.700 mm.

- Distancia entre ejes: no inferior a 4.100 mm.

- INTERIOR:

- Equipada con aire acondicionado/calefacción.

- Tapizado en tela.

- Asiento del conductor con regulación neumática.

- Sistema de audio (Radio/CD/MP3/USB).

- Suspensión de cabina

- Panel de instrumentos completos.

- SEGURIDAD:

- Apoya cabezas.

- Cinturones de seguridad.

- Con el utilitario se entregará un kit de seguridad que incluirá balizas reglamentarias y un (1) extintor contra incendios a base de CO2 para fuegos del tipo ABC, de 5 kg. normalizado según Normas IRAM.

- El vehículo deberá contar con una cubierta auxiliar de iguales medidas y dimensiones, cricket y todas las herramientas necesarias para la extracción y colocación de las ruedas.

- El utilitario se entregará con un juego de manuales de serie y modelo coincidente con el mismo de: usuario y mantenimiento y servicio, convenientemente ilustrado, en idioma español.

- Las empresas que presenten ofertas deberán especificar la garantía en tiempo y/o kilómetros del vehículo ofrecido.

ART. 2º - CARACTERISTICAS EQUIPO A MONTAR SOBRE CAMION:

- El equipo recolector compactador marca Bicupiro, modelo RCP IV.

- Capacidad estándar de la caja receptora de residuos: 16 m3.

Observación: en caso de requerir mayor información sobre el equipo comunicarse con el Municipio, Área Compras: 0343-4890091 int 104 o al correo: compras@cerrito.gov.ar.

ART. 3º - UNIDAD DE PRUEBA: Si el Municipio lo considera necesario podrá solicitar un vehículo similar al cotizado para efectuar las pruebas (no destructivas), que estime conveniente.

ART. 4º - DE LA ILUSTRACION DE LA OFERTA: Las características del bien propuesto podrán ser acercadas en folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas por Organismos Técnicos Municipales por medios propios y/o asistidos.-

Cerrito, 12 de Noviembre de 2020.-

# Text boxes

MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION  PUBLICA Nº 02/2020 (2do Llamado)

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES