ADQUISICIÓN:

“ADQUISICIÓN DE 1 (UNA) HIDROGRUA, NUEVA, SIN USO, CON UNA ALTURA DE TRABAJO APROXIMADO DE 10 MTS, CON SU CORRESPONDIENTE CESTA Y COMANDOS, CON MONTAJE INCLUIDO SOBRE UN VEHÍCULO UTILITARIO”

ARTICULO Nº 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Altura mínima de trabajo: 10 mts.

- Altura máxima del piso de la cesta: no inferior a 8.5 m.

- Alcance máximo horizontal: no inferior a 4 m.

- Angulo de rotación de la base: 360º

- Ancho, longitud y altura de la cesta: no inferior a 0.61 x 0.61 x 1.70 m.

- Altura en posición de transporte: no inferior a 2.5 m.

- Deberá poseer una capacidad de carga no inferior a unos 130 kg., lista para funcionar y usar.

- Garantía por un año como mínimo, por cualquier defecto de fabricación, diseño, materiales y/o funcionamiento, año de fabricación 2020/2021.

- La hidrógrafa responderá en un todo a Normas Internacionales de fabricación y de seguridad de la industria metal mecánica, no presentará un ancho externo entre sus partes más salientes superior a 2,60 m. y conforme a la Norma de Cargas y Dimensiones de Vehículos y Automotores vigentes según la Ley Nacional de Transito N.º 24.449 y sus Decretos reglamentarios.

- Deberá cotizarse modelos que presenten la mayor estabilidad posible, con válvula de seguridad y válvula de parada de emergencia, estabilizadores extensibles y horómetro.

- Se podrá cotizar alternativas dentro de lo solicitado, las que quedaran a consideración del Municipio.

- Las adaptaciones para su montaje y sistema hidráulico sobre la unidad serán a cuenta y cargo de la firma adjudicataria, la que tendrá la responsabilidad total sobre la tenencia del vehículo hasta la entrega del guinche en condiciones de uso.

- Se deberá adjuntar gráficos con diagramas de cargas.

- Se entregará con su correspondiente manual de despiece y de repuestos con los términos del mantenimiento, todo elaborado en idioma español.

- Las características del bien propuesto podrán ser acercadas en folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas por Organismos Técnicos Municipales por medios propios y/o asistidos.-

- Montaje: se realizará en la Provincia de Entre Ríos en un taller homologado por la firma.

- Garantizar la cobertura de servicios y reparaciones en la Provincia de Entre Ríos.

- En caso de ser necesario se podrá requerir en el Municipio el tipo y modelo del utilitario en el cual se va a realizar el montaje.

Cerrito, 16 de Noviembre de 2020.-

# Text boxes

MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION  PUBLICA Nº 04/2020

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES