1- OBJETO DEL LLAMADO: El Municipio de Cerrito llama a Licitación Pública para la adquisición de materiales:

  - 200 tubos de PVC cloacal de Ø 160 mm.

  - 80 tubos de PVC cloacal de Ø 110 mm.

  - 80 Ramales "Y" de PVC cloacal de Ø 160 x 110mm.

  - 80 Curvas largas a 45º de PVC cloacal Ø 110mm.

  - 40 Curvas largas a 90º de PVC cloacal de Ø 110mm.

  - 10 Juegos de marco y tapa de hierro dúctil para acceso a bocas de registro.

2- DESTINO: Ampliación de Red Cloacal.-

3- TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES:

Todas las tuberías serán de PVC, a espiga y enchufe, con unión deslizante mediante aro de goma integrada con alma de acero, apta para la conducción de líquidos cloacales, con SELLO DE CALIDAD IRAM N°13.325 y 13.326.

Los aros de goma deben poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o aprobación por lote por parte de IRAM, para conducir líquidos cloacales de acuerdo a la Norma IRAM 113.047 o 113.035.

Las piezas especiales para las conexiones domiciliarias serán de PVC, tipo R.C.P., siendo las curvas con extremos M-H, mientras que los ramales serán H-H-H, con juntas mediante unión deslizante (UD). Deberán ser fabricados de acuerdo a la Norma IRAM N°13.331 1ra y 2da parte y los aros de goma poseer SELLO DE CALIDAD IRAM conforme a la norma Nº113.047 o 113.035. Las curvas serán del tipo largas no admitiéndose las cortas (codos).

4- JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE H°DU PARA ACCESO A BOCAS DE REGISTRO:

Deberán tener un diámetro mínimo libre, para acceso y salida de la boca de registro, de 0,61m. La tapa deberá estar unida al marco mediante una bisagra y tendrá cierre con traba. Para el asiento de la tapa sobre el marco tendrá una junta elastomérica antirruido y antidesplazamiento. Estará pintada con pintura negra hidrosoluble no tóxica ni inflamable.

Se deberán ajustar a la norma UNE EN 124 – 1994. La fundición será GE 500-7, según norma ISO 1083.

Deberán ser aptas para colocarse en calzada, por lo que la carga de rotura deberá ser igual o mayor a 40tn.

Cerrito, 29 de Abril de 2021.-

# Text boxes

MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION  PÚBLICA Nº 03/2021

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES TECNICAS