ADQUISICIÓN:

“UNA CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA, DIESEL, NUEVA (0 KM), COLOR BLANCA, CON AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y COBERTOR DE CAJA DE CARGA EN PVC”

ART. 1º - OBJETO: El utilitario solicitado será nuevo (0km), de última generación, año 2022, de industria nacional o importado, en ambos casos deberá demostrar su presencia en el país por un periodo no menor a 5 (cinco) años, entregándose completa y lista para funcionar debiendo ajustarse a las siguientes características técnicas:

- MOTOR:

- Diésel de 4 cilindros, no inferior a 1900 cm3, 16 válvulas.

- Transmisión manual 6 velocidades y marcha atrás.

- Sistema de inyección directa electrónica tipo common rail.

- Potencia no inferior a 140 CV.

- Con protector de motor frontal.

- FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION:

- Dirección asistida eléctricamente o hidráulica.

- Frenos con ABS (sistema antibloqueo de frenos) y EBD (sistema de distribución electrónica de frenado).

- Control de Estabilidad.

- Freno delantero: a disco ventilado.

- Freno trasero: sistema de tambor.

- Suspensión delantera con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados y barra estabilizadora.

- Suspensión trasera con paquete de elásticos semi-elípticos y amortiguadores hidráulicos.

- DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

- Largo total no inferior a 5.000 mm

- Ancho sin espejos no inferior a 1.800 mm

- Alto de caja de carga no inferior a 440 mm.

- Capacidad de carga de la caja no inferior a 950 kg.

- INTERIOR:

- Equipada con aire acondicionado y calefacción.

- Tapizado en tela.

- Asiento del conductor regulable en altura.

- Espejos con comandos eléctricos.

- Levanta cristales eléctricos.

- Computadora abordo multifunción.

- Volante multifunción regulable en altura.

- Sistema de audio con entrada USB y conectividad bluetooth.

- Cierre centralizado de puertas a distancia.

- SEGURIDAD:

- Airbags frontales: para conductor y acompañante.

- Airbags laterales delanteros.

- Apoya cabezas delanteros y traseros.

- Cinturones de seguridad.

- Sistema de Alarma.

- Con el utilitario se entregará un kit de seguridad que incluirá balizas reglamentarias y un (1) extintor contra incendios a base de CO2 para fuegos del tipo ABC de dos (2) kg. de capacidad mínima, normalizado según Normas IRAM.

- El vehículo deberá contar con una cubierta auxiliar de iguales medidas y dimensiones, cricket y todas las herramientas necesarias para la extracción y colocación de las ruedas.

- El utilitario se entregará con un juego de manuales de serie y modelo coincidente con el mismo de: usuario y mantenimiento y servicio, convenientemente ilustrado, en idioma español.

- La garantía del vehículo ofrecido no deberá ser inferior a 3 años o 100.000 km.

ART. 2º - UNIDAD DE PRUEBA: Si el Municipio lo considera necesario podrá solicitar un vehículo similar al cotizado para efectuar las pruebas (no destructivas), que estime conveniente.

ART. 3º - DE LA ILUSTRACION DE LA OFERTA: Las características del bien propuesto podrán ser acercadas en folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas por Organismos Técnicos Municipales por medios propios y/o asistidos.-

Cerrito, 16 de Junio de 2022.-

# Text boxes

MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION PUBLICA Nº 03/2022 (SEGUNDO LLAMADO)

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES