ADQUISICIÓN:

1 (UN) ACOPLADO TANQUE ATMOSFÉRICO DE UNA CAPACIDAD NO INFERIOR A 8.000 LTS, CON MOTOR A EXPLOSION, NUEVO (0 KM), EN COLOR AMARILLO, RODADO SIMPLE, SIN NEUMATICOS.

ART. 1º - OBJETO: El equipo solicitado será nuevo (0km), año 2022, de industria nacional, entregándose completo y listo para funcionar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MINIMAS):

TANQUE:

- De una capacidad de carga: no inferior a 8.000 litros.

- Debe tener un rompeolas transversal entero con pasajes de alivio.

- Debe ser de forma cilíndrica, con tapas cabezales bombé repujados, de sección entera totalmente construido en chapa de acero al carbono tipo SAE 1010 de primera calidad de ¼ (6,4 mm) de espesor.

- Debe estar soldado eléctricamente a doble costura (interior – exterior) bajo normas ISO 9.000.

- Con boca pasa hombre e inspección, no inferior a 500 mm de diámetro.

- Con boca de carga no inferior a 3” de diámetro con llave esférica y boca de descarga y limpieza de 270 mm de diámetro como mínimo, con cierre hermético, ambas colocadas en la parte inferior y posterior del equipo de fácil manipuleo para el operario.

- Debe tener un visor de llenado, pasamanos a modo de barandilla porta equipaje en el lateral superior y pasillos antideslizantes, con escalera en los laterales inferiores.

FALSO CHASIS:

- Debe ser de chapa ¼” (6,4 mm), estampado en frio en forma de V sección entera.

MONTAJE:

- Montado sobre dos trenes de carga útil íntegramente construido en hierro UPN.

- Tren delantero de vuelta entera con plato de fundición de acero a bolitas, manotas en fundición de acero.

- Elásticos reforzados.

- Rodado simple para calzar cubiertas, medida no inferior a 8.25 x 22.5 (sin neumáticos).

- Lanza para tracción con eje de enganche en fundición de acero y paragolpes reglamentarios.

SISTEMA DE SUCCION:

- Por medio de motor a explosión, primera marca, no inferior a 13 HP, con arranque eléctrico, compuesto por una bomba de alto vacío rotativa de desplazamiento volumétrico positivo, no inferior a 60 mts3 x hs a 650 RPM.

- Tanque recuperador de aceite para lubricación de la bomba y depósito de la misma.

- Tanque trampa agua, sistema flotante con filtro en la entrada, llave de bronce, mínimo 3 vías para descomprimir el vacío. Vacuómetro indicador de nivel de vacío.

- Todos los accesorios deberán ser galvanizados.

- Manguera tipo Heliflex de Ø 3” con sus correspondientes acoples de bronce. Mínimo 10 mts. Boca de descarga y limpieza.

PINTURA EXTERIOR:

- El equipo se entregará pintado con 1 (una) capa protectora con base epoxi y acabado con 2 (dos) capas de esmalte sintético color AMARILLO.

ART. 2º - GARANTIA: La garantía del vehículo/equipo ofrecido no deberá ser inferior a 1 año.

ART. 3º: El equipo se entregará con un juego de manuales, convenientemente ilustrado, en idioma español.

ART. 4º - UNIDAD DE PRUEBA: Si el Municipio lo considera necesario podrá solicitar un vehículo/equipo similar al cotizado para efectuar las pruebas (no destructivas), que estime conveniente.

ART. 5º - DE LA ILUSTRACION DE LA OFERTA: Las características del bien propuesto podrán ser acercadas en folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas por Organismos Técnicos Municipales por medios propios y/o asistidos.-

Cerrito, 28 de Octubre de 2022.-

# Text boxes

MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION PUBLICA Nº 09/2022

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES